## Slide 1: Projeto e implementação de circuitos digitais com FPGA
Luciano Manhães de A. Filho / Herman Lima Jr
CBPF, Novembro de 2004.
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF
Mestrado em Instrumentação

## Slide 2: Estrutura do Curso
1ª parte:
  Introdução á FPGA
  Tecnologia de implementação
2ª parte:
  Etapas de projeto
  Projeto/Simulação/Implementação/Programação
3ª parte:
  Demonstração prática (Quartus II e Foundation)

## Slide 3: 1ª PARTE - Luciano Manhães -

## Slide 4: Introdução á FPGA
FPGA = Field Programmable Gate Array
O que é: dispositivo semicondutor lógico programável utilizado em projetos de circuitos digitais de grande complexidade.
Características::
  reprogramável, praticamente, por um número indefinido de vezes
  programabilidade baseada em memória SRAM
  utiliza memória externa (EEPROM) para armazenamento do projeto (sua programação é não-volátil)
  utiliza linguagens totalmente portáveis entre ferramentas (VHDL, Verilog, ...)
  alta densidade de lógica programável
  grande quantidade de latches (ideal para circuitos síncronos)
  blocos dedicados (DSP, memória, processadores, PLL, SERDES, ...)
  aceita vários padrões digitais de comunicação (LVTTL, LVCMOS, LVDS, ...)
  programável através de IP Cores (ex: interfaces de comunicação)
  transição FPGA  ASIC pelo fabricante (ex: processo Hardcopy da Altera)

## Slide 5: Introdução á FPGA
Exemplos:
  Altera: família Stratix, EP1S80: 79000 LEs, 7,4 Mbits, 1203 pinos I/O
  Xilinx: família Virtex 4, LX200: 200000 CLBs, 6,0 Mbits, 960 pinos I/O
Aplicações:
  Instrumentação para Física Nuclear (aquisição de dados, controle, processamento digital de sinais)
  Sistemas de trigger em Física de Altas Energias
  Controle industrial
  Comunicação
  Implementação de protocolos de comunicação

## Slide 6: Tecnologia de implementação (estrutura geral)
Array bidimensional de blocos lógicos.
Canais de roteamento horizontal e vertical.
Blocos lógicos – contém a lógica desejada.
Blocos de I/O – comunicação entre lógica interna e externa.
Chaves de interconexão – para conexão entre blocos lógicos e entre blocos lógicos e pinos de I/O.
Estrutura geral de uma FPGA

## Slide 7: Tecnologia de implementação (blocos lógicos)
Lookup Table (LUT) – contém células de memória e multiplexadores.
LUTs são utilizadas para implementar uma função lógica.
Número de células de memória é igual a 2(número de entradas).
Implementação transparente ao usuário.
Células de memória voláteis.
Uma lookup table de duas entradas

## Slide 8: Tecnologia de implementação (blocos lógicos)
Exemplo de um bloco lógico formado por uma LUT de 3 entradas e um flip-flop

## Slide 9: Tecnologia de implementação (exemplo)
LUT de 2 entradas.
4 fios de interconexão.
Células em azul ativadas.
f = f1 + f2 = x1x2 + x2x3
Fios de interconexão tb. são configurados por células de memória.
_
Esquema de configuração dos fios de interconexão
Exemplo de implementação a função combinacional

## Slide 10: 2ª PARTE - Herman Lima Jr -

## Slide 11: Etapas de um projeto
Simulação do circuito
Especificações do projeto
Definição da família e da FPGA que atende as especificações
Projeto do circuito (HDLs / Esquemático)
Implementação do circuito
Programação do dispositivo
função do circuito
quais são as entradas e as saídas
velocidade (temporização)
síncrono ou assíncrono ?
...
Concepção do projeto
Verificação de
erros
Funcionais e Temporais
modificação

## Slide 12: Elementos para o projeto de um sistema digital em lógica programável
Dispositivos
(CPLD / FPGA / EEPROM)
Ferramentas de hardware
(programadores, cabos, kits)
Ferramentas de software
CAD (Computer Aided Design) tools
 Ferramentas CAD: utilizadas para a projeto, simulação e implementação do sistema.
Exemplos: Quartus II (Altera) e ISE (Xilinx).
 Ferramentas de hardware: interface entre a ferramenta CAD e o dispositivo.
 Dispositivos - são os circuitos integrados onde será implementado o sistema.

## Slide 13: Modos de criação do projeto
Esquemático
  Modo gráfico
  Utiliza elementos de bibliotecas
  Nível baixo de abstração
Linguagem Descritiva de Hardware (HDL)
  Código textual (ex: Verilog, VHDL)
  Padronizada (ex: VHDL IEEE 1076-1993)
  Independe da tecnologia/fabricante utilizados (portabilidade)
  Nível médio de abstração
  Projetos de grande porte desenvolvidos por vários projetistas ao mesmo tempo
Linguagem de Sistemas
  Ainda sendo introduzidas e padronizadas
  System Verilog, SystemC
  Nível alto de abstração

## Slide 14: Dicas de Simulação
Não esqueça NENHUMA entrada do circuito simulado sem estímulos.
Simule do menor para o maior circuito, passo a passo.
Após cada modificação no projeto, uma nova simulação deve ser feita.
Salve os resultados de simulação quando julgar importante.

## Slide 15: Programando FPGAs
Opção 1: Diretamente com o cabo paralelo (JTAG).
A FPGA tem que ser reprogramada toda vez que o sistema é ligado.
Opção 2: Através de memórias EEPROM.
A FPGA não precisa ser reprogramada toda vez que o sistema é ligado,
pois os dados de configuração ficam armazenados na EEPROM.
Pode-se programar FPGAs em cadeia através de uma ou mais EEPROMs.
Modo mais utilizado.

## Slide 16: Programando FPGAs
Opção 1 - Diretamente com o cabo de programação (serial ou paralelo)
Aparato para a programação de uma FPGA
FPGA
Vcc
GND
C=0,1F
PROG
DIN
CCLK
D/P
I/O
I/O
GND
Programming
Cable
Fonte DC
GND
Computador
Porta de
Comun.

## Slide 17: Programando FPGAs
Opção 2 - Com o cabo de programação (serial ou paralelo) e EEPROM
Aparato para a programação de uma FPGA
FPGA
Vcc
GND
C=0,1F
PROG
DIN
CCLK
D/P
I/O
I/O
GND
Programming
Cable
Fonte DC
GND
Computador
Porta de
Comun.
EEPROM
Parte removível

## Slide 18: Referências Bibliográficas
Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design, Stephen Brown and Zvonko Vranesic, McGraw-Hill, 2000.
The Designer’s Guide to VHDL, Peter Ashenden, 2nd Edition, Morgan Kaufmann, 2002.
VHDL Coding Styles and Methodologies, Ben Cohen, 2nd Edition, Kluwer Academic Publishers, 1999.
Digital Systems Design with VHDL and Synthesis: An Integrated Approach, K. C. Chang, 1st Edition, Wiley-IEEE Computer Society Press, 1999.
www.altera.com (datasheets, application notes)
www.xilinx.com (datasheets, application notes)